Slovenská šprintérska asociácia

Slovenský šampionát v šprintoch áut a motocyklov

2015

( Platné od 1.1.2015 )

Všeobecné predpisy - MOTOCYKLE

- Systém majstrovstva šprintov motocyklov sa riadi Národnými športovými predpismi automobilov, s výnimkou klauzúl týkajúcich sa výlučne predpisov pre automobily, MSR pre jazdcov s celoročnou licenciou SAMŠ a pod.

- Rozdiel v priebehu a v bodovaní spočíva jedine vo vyhodnocovaní absolútneho víťaza, v prípade motocyklov sa superfinálové jazdy nakonajú, ani na konci ročníka sa neoceňujú prví traja absolútne najrýchlejší. Po skončení jázd motocyklov sa na každom preteku udelí cena za absolútne najlepší čas na základe vyhodnotenia všetkých jázd - kvalifikačných, aj finálových.

- Na pretekoch slovenského šprintérskeho šampionátu licencia jazdca SMF neplatí - na každom kole sa pri administratívnom preberaní udeľuje jednodňová licencia jazdca

Technické predpisy - MOTOCYKLE

- Motocyklisti pozor! Použitie ochranného odevu, krytého obutia, rukavíc a helmy je povinné!!!

- Povolené je použitie výlučne cestných pneumatík, zakázané je používanie pneumatík Slick, rezaných Slick a pretekárskych pneu do dažďa (okrem kategórie DRAG)

- Demontáž spätných zrkadiel, smerových svetiel, prídavného sedadla ako aj zadných stupačiek je povolené v každej kategórii, ale povinné sú funkčné predné ako i zadné svetlomety (okrem kat.DRAG)

- Zvyšovanie kubatúry motora je povolené len do tretieho stupňa výbrusu

- Povolené je použitie akéhokoľvek komerčne predávaného paliva aj prísad do paliva

- Povolené je spustenie predných tlmičov o 30mm v okulari ak je použitý tlmič riadenia

- Ostatné úpravy pruženia, podvozku, geometrie rámu sú zakázané (okrem kategórie DRAG)

- Absencia alebo odpojenie generátora je zakázané (okrem kategórie DRAG)

- Rám a motor musia byť typovo zhodujúce (okrem kategórie DRAG)

- Úprava elektroniky vstrekovania je povolená ako aj externé moduly upravujúce mapu riadiacej jednotky (Power commander, Rapid byke) ale náhrada sériovej riadiacej jednotky na tuning elektroniku je zakázaná (okrem kategórie DRAG)

- Úprava prevodov prevodového ústrojenstva je povolená

- Povolená je úprava reťazového ústrojenstva - reťazových kolies, roziet

- Povolená je iba mechanická úprava hlavy valcov  (okrem kategórie DRAG)

- Karoséria, kapotáž musí byť vizuálne identická so sériovou (okrem kategórie DRAG)

- Použitie športového vzduchového filtra je povolené

- Výfukový systém môže byť upravený, odlišný od sériového ale musí byť kompletný (okrem kategórie DRAG)

- Zakázané je používanie hliníkového brzdového kotúča

- Zakázané je používanie elektronickej prevodovky ako i prevodovky so stlačeným vzduchom (okrem kategórie DRAG)

- Povolené je rýchloradenie bez použitia elektronickej prevodovky

- Zakázané je používanie preplňovania motora (okrem kategórie DRAG)

- Motocykel musí byť spôsobilý predpisom cestnej pramávky (okrem DRAG) avšak TP nemusí mať

- Špecifikácia strojov Street Twin:

Motocykle typu Choper, Cruiser, Custom s max.2-valcovým motorom spaľujúcim bezolovnatý benzín bez obmedzenia zdvihového objemu motora, povolené sú len úpravy umožňujúce použitie v cestnej premávke, povolené sú len úpravy sania, výfuku a pretryskovanie. Platia všetky ostatné všeobecné predpisy triedy.

- Špecifikácia strojov ModiTwin:

Dvojvalcové motocykle bez obmedzenia zdvihového objemu motora s možnosťou ľubovoľných úprav motora. Preplňovanie nitrom, turbom alebo kompresorom je povolené ako aj používanie pretekárskeho benzínu. Používanie podporného rámu je zakázané, úprava rámu je zakázaná, povolené je iba používanie cestných pneumatík alebo slikov s DOT číslom.

| Kategórie MOTOCYKLE |
| --- |
| STREET 600 + Street Twin | Kubatúra: do 636cm3 , pri 3-valcoch 675cm3 atmosferický + Motocykle cruiser-choper-custom podľa špecifikácie | OZNAČENIE: M1 |
| STREET 900 + old top + Twin1000 | Kubatúra: do 955cm3 , atmosferický + motocykle s r.výroby do 1999 a do sériového objemu 1280cm3 (GSX-R 1100, FZR 1000, ZZR 1100 atď…) + dvojvalce 1000cm3 (Honda VTR1000, Suzuki TL1000...) | OZNAČENIE: M2 |
| STREET 1000 | Kubatúra: do 1050cm3 , atmosferický | OZNAČENIE: M3 |
| STREET 1000+ + ModiTwin | Kubatúra: od 1050cm3 , atmosferický A upravené dvojvalce bez limitu objemu motora. | OZNAČENIE: M4 |
| DRAG | Špeciálne upravené motocykle, v prípade ktorých je povolené všetko ( preplňovanie turbo, nitro, podpery, špeciálna, elektronická prevodovka., pneumatiky slick alebo drag, úpravy pruženia...) | OZNAČENIE: M5 |